Пневматические рессоры

|  | 1. Шпилька крепления 2. Шпилька комбинированная Крепление плюс подвод воздуха 3. Вставка резьбовая(глухая) 4. Отверстие подвода воздуха Резьбовое отверстие для подачи воздуха внутрь РКО 5. Пластина (верхняя или нижняя) Завальцована по наружному краю РКО на заводе-изготовителе, что позволяет проводить полноценные испытания на герметичность перед отправкой потребителю 6. Резинокордная оболочка (РКО) 7. Внутренний отбойник (опция) Ограничитель хода сжатия, используемый в большинстве подвесок 8. Поршень (стакан) Изготавливается из алюминия, стали или армированной пластмассы 9. Болт крепления поршня Обеспечивает соединение поршня и РКО в сборе 10. Стягивающее кольцо Пневморессора без поршня (Service assembly) В состав Service assembly входит: пластина, РКО, внутренний отбойник (если предусмотрен) и вся арматура. |
| --- | --- |

Идентификация пневматических  рессор

|  | 1. Определение номера для заказа (AON) и типа Резинокордной оболочки (РКО) При замене пневморессоры прежде всего, необходимо найти номер для заказа (AON), который можно прочитать на специальной наклейке, расположенной на верхней пластине (например: W01- 358-9082). Если номер стерся, то следует найти номер на оболочке, который, как правило, отформован на поверхности РКО сразу под логотипом Firestone. Буквенно-цифровое обозначение типа РКО,например, 1T15M-6 или 22, позволит Вам точно определить,что это за оболочка, и перейти к следующим действиям: No2 и No3. Если по каким-то причинам, не представляется возможным прочесть и номер на РКО, необходимо, определить к какому типу относится пневматическая рессора (рукавный или баллонный), а затем перейти к действиям No2 (для рукавного типа) или No3 (для баллонного типа), соответственно. |
| --- | --- |
|  | 2. Рукавный тип Измерьте диаметр верхней пластины и диаметр РКО (без давления), а затем найдите соответствующий им чертеж в разделе таблиц для типа 1Т (примечание: диаметр РКО может незначительно увеличиться через несколько лет эксплуатации). Затем измерьте расстояние от нижней кромки поршня (стакана) до верхней плоскости пластины, при этом РКО должна находиться в верхнем растянутом положении (без давления). После этого, в выбранном Вами разделе каталога, найдите такую же или близкую по размерам пневморессору. После этого переходите к действию No4. |
|  | 3. Баллонный тип Сначала определите, к какому варианту баллонного типа относится интересующая Вас пневморессора, а именно, к двойному или тройному. Затем измерьте диаметр пластин и максимальный диаметр РКО (без давления) и найдите такую же или близкую по размерам пневморессору. После этого можно переходить к действию No4. |
|  | 4. Резиновый отбойник? Многие пневматические рессоры снабжены внутренним резиновым отбойником. Для того, чтобы убедиться в его наличии, необходимо сжать пневморессору до упора и замерить расстояние от нижней кромки поршня до верхней пластины. Сравните высоту пневморессоры в сжатом состоянии со значениями, приведенными в соответствующих разделах, которые были выбраны Вами во время действий No2 (рукавный тип) или No3 (баллонный тип). Теперь Вы можете перейти к действию No5 (рукавный тип) или No6 (баллонный тип).. |
|  | 5. Тип 1T (верхняя пластина и поршень) Одна и та же РКО может использоваться в многочисленных комбинациях с различными пластинами и поршнями. Сравните размеры верхней пластины и поршня со значениями, приведенными в колонках «поперечное сечение», «вид сверху» и «вид снизу» в соответствующих разделах, выбранных Вами ранее. Также убедитесь в правильности взаимного расположения крепежных отверстий (шпилек) на верхней пластине и поршне. |
|  | 6. Баллонный тип (пластины) Одна и та же РКО может использоваться в многочисленных комбинациях с различными пластинами. Cравните эти пластины с изображенными в данном каталоге в колонках «Пластина, вид сверху» и «Пластина, вид снизу» для соответствующего типа пневморессоры, определенного ранее и найдите изображение пневморессоры с аналогичными арматурой (см.стр.15), размерами и взаимным расположением крепежных элементов на верхней и нижней пластинах. Убедившись в совпадении вышеуказанных параметров, с данными каталога, используйте соответствующий номер (например, W01-358- 7135) для заказа необходимой Вам пневморессоры. |

Пневматические рессоры  баллонного типа

| Типовая крепежная арматура |  |
| --- | --- |

Пользование   таблицами для    пневматических    рессор  баллонного типа

Тип РКО и номер для заказа

Так обозначаются тип конкретной РКО и номер для заказа пневморессоры в сборе.

Для любого вида заказа в электронном виде (EDI) номер пневморессоры указывается полностью т.е. W01-M58-7548 .

Комплектация без поршня

Большинство пневморессор типа 1T могут поставляться как в комплектации с поршнем (Complete assembly), так и в комплектации без поршня (Service assembly).

Пневматические   рессоры  рукавного  типа 1Т

|  | 1. Шпилька 2. Пластина 3. Резинокордная оболочка 4. Шайба 5. Болт 6. Отверстие для подвода воздуха 7. Резьбовое отверстие 8.. Комплектация без поршня (Service Assembly) 9. Поршень |
| --- | --- |

Пневматические  рессоры  рукавного типа 1R

|  | Пневматическая рессора рукавного типа 1R (Bellows only) представляет собой резино-кордную оболочку (РКО) в чистом виде, т.е. без каких-то бы ни было металлических частей и арматуры. Для идентификации нужной запасной части, снимите размеры и сравните их с аналогичными размерами в соответствующей таблице. |
| --- | --- |

|  |  | Маркировка РКО типа 1R На нижеследующем примере показано, что означает каждый знак маркировки. |
| --- | --- | --- |