RENAULT PREMIUM 440.19 T HT1100

| Веса и размеры |
| --- |
| Полная масса автомобиля кг | 18000 |
| Полная нагрузка кг | 11040 |
| Рекомендуемое положение седла (Y) мм | 820 |
| Макс. положение седла (Y) мм | 870 |
| Миним. положение седла (Y) мм | 520 |
| Масса кабины-шасси кг | 7074 |
| Распределение массы, передняя ось кг | 4886 |
| Распределение массы, задняя ось кг | 2188 |
| Макс. нагрузка на передн. ось кг | 7100 |
| Макс. нагрузка на заднюю ось кг | 11500 |
| Межосевое расстояние (F) мм | 3900 |
| Радиус поворота по переднему бамперу (D) мм | 2040 |
| Задний свес кабины-шасси (N) мм | 720 |
| Общая длина кабины-шасси мм | 6040 |
| Высота рамы без нагрузки (H2) мм | 945 |
| Высота рамы под нагрузкой (H2) мм | 923 |
| Высота кузова от земли без нагрузки (O) мм | 3546 |
| Передний свес (H) мм | 1420 |
| Ширина по крыльям кабины мм | 2500 |
| Вид спереди (V1) мм | 2010 |
| Вид сзади мм | 1836 |
| Ширина по задним колесам мм | 2504 |
| Клиренс по передней оси мм | 184 |
| Клиренс по задней оси мм | 230 |
| Ширина рамы шасси спереди мм | 1080 |
| Ширина рамы шасси сзади мм | 850 |
| Радиус поворота мм | 7750 |

Эта таблица учитывает веса выбранных опций РЕНО ТРАКС,  доля кузова остается как для базовой модели

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ PREMIUM 440.19 T HT1100

ДВИГАТЕЛЬ Dxi 11

Макс. мощность: 321 кВт (436 лс) при 1900 об/мин.

Максимальный крутящий момент : 2000 Нм от 1100 до 1400 об/мин

Дизельный двигатель, 6 цилиндров в ряд, с турбонаддувом INTERCOOLER.

Впрыск под высоким давлением с электронным управлением насос-форсунками, Единая головка блока, 24 клапана, верхнее расположение распределительно вала, заднее расположение системы газораспределения.

Диаметр цилиндра 123 мм – ход поршня 152 мм – Рабочий объем 10,8 л.

Емкость системы смазки двигателя: 36 литров.

Емкость системы охлаждения: 44 литра.

СЦЕПЛЕНИЕ

430 GD 900 (430 MFZ для Optidriver+)

Однодисковое. Гидроуправление с пневмоусилением.

Автоматическая компенсация износа.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ZF 16 S 2220 TD (16.41-1)

16 синхронизированных передач вперед и 2 назад (16.41-1). Картер из алюминия. Задний редуктор с пневмоприводом и с клапаном предварительного выбора на рычаге управления. Переключение по схеме Super H. Переключение скоростей с усилителем SERVOSHIFT. Управление через кабель. Помощь в экономичном режиме вождения DMS (Driving Monitoring System).

ЗАМЕДЛИТЕЛЬ

OPTIBRAKE :

Комбинация замедлителя на выхлопе и компрессионного тормоза на клапанах. Полностью управляется электроникой (мощность 275 кВт при 2300 об/мин), связан с рабочим тормозом.

ЗАДНИЙ МОСТ

P 13170 2-ое поколение, одинарная редукция.

Главная пара 13 x 37 (передаточное отношение 2,84).

Межколесная блокировка дифференциала, включение возможно на ненулевой скорости (управление от EBS).

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

Ось E72A смещение 125мм

Макс нагрузка на переднюю ось: 7,100 т.

СИСТЕМА ТОРМОЖЕНИЯ

Рабочий тормоз:

Система торможения электропневматическая, с двумя независимыми контурами, управляется электроникой EBS 5 (Electronic Braking System, Электронно-управляемая тормозная система).

Воздушный компрессор двухцилиндровый 636 см3 управляемый.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Емкость аккумуляторов - 225 Ач.

Аккумуляторы слева, установленные боком друг к другу.

Генератор 110 А.

ШАССИ

Ширина шасси:1080 мм спереди, 850 мм сзади.

Высота лонжеронов: 266 мм.