RENAULT PREMIUM 330.19 D

| Веса и размеры |  |
| --- | --- |
| Полная масса автомобиля кг | 19000 |
| Макс. длина кузова (W) мм | 9850 |
| Миним. длина кузова (W) мм | 9176 |
| Полная нагрузка кг | 12111 |
| Масса кабины-шасси кг | 6889 |
| Распределение массы, передняя ось кг | 4501 |
| Распределение массы, задняя ось кг | 2388 |
| Макс. нагрузка на передн. ось кг | 7100 |
| Макс. нагрузка на заднюю ось кг | 13000 |
| Макс задний свес (X) мм | 3780 |
| Миним. задний свес (X) мм | 3106 |
| Макс. центр тяжести (Y) мм | 1482 |
| Мин. центр тяжести нагрузки (Y) мм | 1145 |
| Макс. длина автомобиля (Z) мм | 12000 |
| Миним. длина автомобиля (Z) мм | 11326 |
| Вход в кабину (B) мм | 730 |
| Межосевое расстояние (F) мм | 6800 |
| Задний свес кабины-шасси (N) мм | 3340 |
| Общая длина кабины-шасси мм | 11560 |
| Высота рамы без нагрузки (H2) мм | 972 |
| Высота рамы под нагрузкой (H2) мм | 950 |
| Высота кузова от земли без нагрузки (O) мм | 2863 |
| Передний свес (H) мм | 1420 |
| Ширина по крыльям кабины мм | 2500 |
| Вид спереди (V1) мм | 2040 |
| Вид сзади мм | 1836 |
| Ширина по задним колесам мм | 2504 |
| Клиренс по передней оси мм | 184 |
| Клиренс по задней оси мм | 230 |
| Ширина рамы шасси спереди мм | 1080 |
| Ширина рамы шасси сзади мм | 850 |
| Радиус поворота мм | 0 |

Эта таблица учитывает веса выбранных опций РЕНО ТРАКС,  доля кузова остается как для базовой модели

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ PREMIUM 330.19 D

ДВИГАТЕЛЬ DXi11

Максимальная мощность 243 кВт (330 лс) при режиме двигателя от 1400 до 1950 об/мин.

Максимальный момент: 1650 Нм при оборотах от 1000 до 1400 об/мин.

Дизель, 6 цилиндров в ряд - Впрыск высокого давления (2000 бар) от насос-форсунок 2-го поколения с электронным управлением (EMS2)- 24 клапана, кулачковый вал спереди, распределение сзади.

Диаметр цилиндра 123 мм - ход поршня 152 мм - рабочий объем 10,8 л.

Турбонаддув за счет компрессора на выхлопе.

Емкость системы смазки: 36 литров.

Емкость системы охлаждения: 44 литра.

СЦЕПЛЕНИЕ

430 GD 900 (430 MFZ для Optidriver)

Однодисковое. Гидравлический привод с пневмоуправлением.

Автоматическая компенсация износа.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ZF 16 S 1620 TD

16 синхронизированных передач вперед и 2 назад (16.41-1). Картер из алюминия. Задний редуктор с пневмоприводом и с клапаном предварительного выбора на рычаге управления. Переключение по схеме Super H. Переключение скоростей с усилителем SERVOSHIFT. Управление через кабель.

ЗАМЕДЛИТЕЛЬ

OPTIBRAKE :

Комбинация замедлителя на выхлопе и компрессионного тормоза на клапанах. Полностью управляется электроникой (мощность 275 кВт при 2300 об/мин), связан с рабочим тормозом.

Замедлитель на выхлопе (135 кВт при 2100 об/мин) с управлением от электроклапана с постоянным регулированием (между 2 и 7,5 бар).

ЗАДНИЙ МОСТ

P 13170 2-ое поколение, одинарная редукция.

Главная пара 12 x 37 (передаточное отношение 3,08).

Межколесная блокировка дифференциала, включение возможно на ненулевой скорости (управление от EBS).

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Коробка с гидроусилителем, встроенная в редуктор с изменяемым передаточным отношением.

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

Ось E72B смещение 125 мм.

Макс нагрузка на переднюю ось: 7,100 т.

ШИНЫ И КОЛЕСА

G315/80R22.5-RHSII-5

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Емкость аккумуляторов - 225 Ач.

Аккумуляторы слева, установленные боком друг к другу.

Генератор 110 А.

Напряжение 24 V подаваемое от 2 аккумуляторов.

ШАССИ

Ширина шасси:1080 мм спереди, 850 мм сзади.

Размеры лонжеронов: высота - 300 мм.

Толщина :

Колесная база менее 5000 -> 7мм

Колесная база более 5000 -> 8 мм

ПОДВЕСКА

Спереди:

Передние рессоры параболические (7,1 тонны).

. Телескопический амортизатор, закрепленный в начале оси (удобство ремонта)

Балка стабилизатора.

Сзади:

Задняя пневмоподвеска.

Ход подвески: 250 мм.

Управление подвеской на приборной панели.

Макс нагрузка задней подвески 13 т.

Телескопические амортизаторы.

ТОПЛИВНЫЙ БАК

Основной топливный бак стальной.

Основной топливный бак объемом : 315 литров. (или 265 кг дизтоплива)