RENAULT PREMIUM 440.26 MS 6X2

| Веса и размеры |  |
| --- | --- |
| Полная масса автомобиля кг | 26000 |
| Макс. длина кузова (W) мм | 9650 |
| Миним. длина кузова (W) мм | 9563 |
| Полная нагрузка кг | 16950 |
| Масса кабины-шасси кг | 9050 |
| Распределение массы, передняя ось кг | 5295 |
| Распределение массы, задняя ось кг | 3755 |
| Макс. нагрузка на передн. ось кг | 7500 |
| Макс. нагрузка на задн ось 1 кг | 11500 |
| Макс. нагрузка на заднюю ось 2 кг | 7500 |
| Макс задний свес (X) мм | 3947 |
| Миним. задний свес (X) мм | 3860 |
| Мин. центр тяжести нагрузки (Y) мм | 878 |
| Макс. центр тяжести (Y) мм | 921 |
| Макс. длина автомобиля (Z) мм | 12000 |
| Миним. длина автомобиля (Z) мм | 11913 |
| Вход в кабину (B) мм | 930 |
| Межосевое расстояние (F) мм | 6100 |
| Техническое межосевое расстояние (F') мм | 6633 |
| Задний свес кабины-шасси (N) мм | 2690 |
| Общая длина кабины-шасси мм | 11560 |
| Высота рамы без нагрузки (H2) мм | 973 |
| Высота рамы под нагрузкой (H2) мм | 951 |
| Высота кузова от земли без нагрузки (O) мм | 3573 |
| Передний свес (H) мм | 1420 |
| Расст. между задними осями мм | 1350 |
| Ширина по крыльям кабины мм | 2500 |
| Вид спереди (V1) мм | 2010 |
| Вид сзади мм | 1836 |
| Ширина по задним колесам мм | 2504 |
| Клиренс по передней оси мм | 197 |
| Клиренс по задней оси мм | 230 |
| Ширина рамы шасси спереди мм | 1080 |
| Ширина рамы шасси сзади мм | 850 |
| Радиус поворота мм | 12130 |

Эта таблица учитывает веса выбранных опций РЕНО ТРАКС,  доля кузова остается как для базовой модели

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ PREMIUM 440.26 MS 6X2

ДВИГАТЕЛЬ Dxi 11

Макс. мощность: 321 кВт (436 лс) при 1900 об/мин.

Максимальный крутящий момент : 2000 Нм от 1100 до 1400 об/мин

Дизельный двигатель, 6 цилиндров в ряд, с турбонаддувом INTERCOOLER.

Впрыск под высоким давлением с электронным управлением насос-форсунками, Единая головка блока, 24 клапана, верхнее расположение распределительно вала, заднее расположение системы газораспределения.

Диаметр цилиндра 123 мм – ход поршня 152 мм – Рабочий объем 10,8 л.

Емкость системы смазки двигателя: 36 литров.

Емкость системы охлаждения: 44 литра.

СЦЕПЛЕНИЕ

430 GD 900 (430 MFZ для Optidriver+)

Однодисковое. Гидроуправление с пневмоусилением.

Автоматическая компенсация износа.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ZF 16 S 2220 TD (16.41-1)

16 синхронизированных передач вперед и 2 назад (16.41-1). Картер из алюминия. Задний редуктор с пневмоприводом и с клапаном предварительного выбора на рычаге управления. Переключение по схеме Super H. Переключение скоростей с усилителем SERVOSHIFT. Управление через кабель. Помощь в экономичном режиме вождения DMS (Driving Monitoring System).

ЗАМЕДЛИТЕЛЬ

OPTIBRAKE :

Комбинация замедлителя на выхлопе и компрессионного тормоза на клапанах. Полностью управляется электроникой (мощность 275 кВт при 2300 об/мин), связан с рабочим тормозом.

ЗАДНИЙ МОСТ

P 13170 2-ое поколение, одинарная редукция.

Главная пара 13 x 37 (передаточное отношение 2,84).

Межколесная блокировка дифференциала, включение возможно на ненулевой скорости (управление от EBS).

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Максимальный крутящий момент: 600 Нм.

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ:

Ось E81B смещение 160 мм.

Макс нагрузка на переднюю ось: 7,500 т.

ЗАДНЯЯ ОСЬ:

Задняя ось, одинарный монтаж, пневмоподвеска.

Управление подъемом: Высокое положение (ускоренное), среднее (автоматический подъем), низкое (фиксированное).

Управление распределением нагрузки: Нормальное (60% на мост), увеличенная нагрузка на мост (увеличенная тяга), регламентированная перегрузка на мост (до 30 км/час).

Управление медленным сбросом мощности, установленное на посту вождения.

Расположение дополнительной оси: сзади ведущего моста.

Макс нагрузка на переднюю ось: 7,5 т -Задний мост: 11,5 т - Задняя ось 7,5 т.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Емкость аккумуляторов - 225 Ач.

Аккумуляторы слева, установленные боком друг к другу.

Генератор 110 А.

ШАССИ

Ширина шасси:1080 мм спереди, 850 мм сзади.

Высота лонжеронов: 300 мм.

Толщина :

Колесная база менее 5000 -> 7мм

Колесная база более 5000 -> 8 мм

ПОДВЕСКА

Спереди:

Подвеска спереди пневматическая.

Сзади:

Пневмоподвеска с двумя подушками.

Ход пневмоподвески : 250 мм.

Дистанционное управление подвеской.

Макс нагрузка задней подвески 13 т.

Телескопические амортизаторы.

ТОПЛИВНЫЙ БАК

Основной и дополнительный топливные баки из стали.

Основной топливный бак объемом : 505 литров. (или 424 кг дизтоплива)

Профиль в форме "D" 560 мм диаметром.

Дополнительный бак объемом: 380 литров (или 307 кг дизтоплива).

Профиль бака в форме "D" 560 мм в диаметре.