RENAULT PREMIUM

380.19T DCI H=1100 LUXE "VOSTOK-III"

| Веса и размеры |
| --- |
| Полная масса автомобиля кг | 19000 |
| Полная нагрузка кг | 12032 |
| Рекомендуемое положение седла (Y) мм | 820 |
| Макс. положение седла (Y) мм | 870 |
| Миним. положение седла (Y) мм | 520 |
| Масса кабины-шасси кг | 6968 |
| Распределение массы, передняя ось кг | 4788 |
| Распределение массы, задняя ось кг | 2180 |
| Макс. нагрузка на передн. ось кг | 7500 |
| Макс. нагрузка на заднюю ось кг | 13000 |
| Межосевое расстояние (F) мм | 3900 |
| Радиус поворота по переднему бамперу (D) мм | 2040 |
| Задний свес кабины-шасси (N) мм | 720 |
| Общая длина кабины-шасси мм | 6040 |
| Высота рамы без нагрузки (H2) мм | 945 |
| Высота рамы под нагрузкой (H2) мм | 920 |
| Высота кузова от земли без нагрузки (O) мм | 3604 |
| Передний свес (H) мм | 1420 |
| Ширина по крыльям кабины мм | 2500 |
| Вид спереди (V1) мм | 2010 |
| Вид сзади мм | 1836 |
| Ширина по задним колесам мм | 2504 |
| Клиренс по передней оси мм | 184 |
| Клиренс по задней оси мм | 230 |
| Ширина рамы шасси спереди мм | 1080 |
| Ширина рамы шасси сзади мм | 850 |
| Радиус поворота мм | 7750 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ PREMIUM 380.19 T HT1100

ДВИГАТЕЛЬDxi 11

Макс. мощность: 279 кВт (379 лс) от 1800 до1900 об/мин.

Максимальный крутящий момент : 1800 Нм от 1000 до 1400 об/мин

Дизельный двигатель, 6 цилиндров в ряд, с турбонаддувом INTERCOOLER.

Впрыск под высоким давлением с электронным управлением насос-форсунками, 24 клапана, верхнее расположение распределительно вала, заднее расположение системы газораспределения.

Диаметр цилиндра 123 мм – ход поршня 152 мм – Рабочий объем 10,8 л.

Емкость системы смазки двигателя: 36 литров.

Емкость системы охлаждения: 44 литра.

СЦЕПЛЕНИЕ

430 GD 900 (430 MFZ для Optidriver II)

Однодисковое. Гидроуправление с пневмоусилением.

Автоматическая компенсация износа.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ZF 16 S 1920 TD

16 синхронизированных передач вперед и 2 назад (16.41-1). Картер из алюминия.

Дублирование пневмоуправления с помощью клапана предварительного выбора скорости на рычаге управления. Схема переключения "Super H". Переключение скоростей с усилителем SERVOSHIFT. Управление через кабель.

ЗАМЕДЛИТЕЛЬ

Замедлитель на выхлопе (135 кВт при 2100 об/мин), управляемый непрерывно регулируемым электровентилем (от 2 до 7,5 бар).

ЗАДНИЙ МОСТ

P 13170

Одинарная редукция.

Главная пара 13 x 37 (передаточное отношение 2,84).

Межколесная блокировка дифференциала, включение возможно на ненулевой скорости (управление от EBS).

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Максимальный крутящий момент: 600 Нм.

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

Ось E81A смещение 160 мм.

Макс нагрузка на переднюю ось: 7,500 т.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Емкость аккумуляторов - 225 Ач.

Аккумуляторы слева, установленные боком друг к другу.

Генератор 110 А.

ШАССИ

Ширина шасси:1080 мм спереди, 850 мм сзади.

Высота лонжеронов: 266 мм.

ПОДВЕСКА

Спереди:

Передние параболические рессоры (8 тонн), не требующие техобслуживания

. Телескопический амортизатор, закрепленный в начале оси (удобство ремонта)

Сзади:

Пневмоподвеска с двумя подушками.

Ход пневмоподвески : 250 мм.

Управление подвеской на приборной панели.

Макс нагрузка задней подвески 13 т.

Телескопические амортизаторы.