RENAULT PREMIUM 440.25/26 T 6X2 PUSHER

| Веса и размеры |  |
| --- | --- |
| Полная масса автомобиля кг | 26000 |
| Полная нагрузка кг | 18033 |
| Рекомендуемое положение седла (Y) мм | 870 |
| Макс. положение седла (Y) мм | 1095 |
| Миним. положение седла (Y) мм | 607 |
| Масса кабины-шасси кг | 8087 |
| Распределение массы, передняя ось кг | 4822 |
| Распределение массы, задняя ось кг | 3265 |
| Макс. нагрузка на передн. ось кг | 8000 |
| Макс. нагрузка на задн ось 1 кг | 6850 |
| Макс. нагрузка на заднюю ось 2 кг | 11500 |
| Межосевое расстояние (F) мм | 3950 |
| Радиус поворота по переднему бамперу (D) мм | 2040 |
| Задний свес кабины-шасси (N) мм | 1940 |
| Общая длина кабины-шасси мм | 7310 |
| Высота рамы без нагрузки (H2) мм | 1004 |
| Высота рамы под нагрузкой (H2) мм | 982 |
| Высота кузова от земли без нагрузки (O) мм | 3179 |
| Передний свес (H) мм | 1420 |
| Техническое межосевое расстояние (F') мм | 3455 |
| Расст. между задними осями мм | 1325 |
| Ширина по крыльям кабины мм | 2500 |
| Вид спереди (V1) мм | 2008 |
| Вид сзади мм | 1836 |
| Ширина по задним колесам мм | 2504 |
| Клиренс по передней оси мм | 214 |
| Клиренс по задней оси мм | 261 |
| Ширина рамы шасси спереди мм | 1080 |
| Ширина рамы шасси сзади мм | 850 |
| Радиус поворота мм | 7660 |

Эта таблица учитывает веса выбранных опций РЕНО ТРАКС,  доля кузова остается как для базовой модели

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ PREMIUM 440.25/26 T 6X2 PUSHER

ДВИГАТЕЛЬ Dxi 11

Макс. мощность: 321 кВт (436 лс) при 1900 об/мин.

Максимальный крутящий момент : 2000 Нм от 1100 до 1400 об/мин

Дизельный двигатель, 6 цилиндров в ряд, с турбонаддувом INTERCOOLER.

Впрыск под высоким давлением с электронным управлением насос-форсунками, Единая головка блока, 24 клапана,

Диаметр цилиндра 123 мм – ход поршня 152 мм – Рабочий объем 10,8 л.

Емкость системы смазки двигателя: 36 литров.

Емкость системы охлаждения: 44 литра.

СЦЕПЛЕНИЕ

430 GD 900 (430 MFZ для Optidriver+)

Однодисковое. Гидроуправление с пневмоусилением.

Автоматическая компенсация износа.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ZF 16 S 2220 TD (16.41-1)

16 синхронизированных передач вперед и 2 назад (16.41-1). Картер из алюминия. Задний редуктор с пневмоприводом и с клапаном предварительного выбора на рычаге управления. Переключение по схеме Super H. Переключение скоростей с усилителем SERVOSHIFT. Управление через кабель. Помощь в экономичном режиме вождения DMS (Driving Monitoring System).

ЗАМЕДЛИТЕЛЬ

Замедлитель на выхлопе (135 кВт при 2100 об/мин), управляемый непрерывно регулируемым электровентилем (от 2 до 7,5 бар).

Гидравлический замедлитель ZF Intarderr:

Мощность 500 кВт.

Момент торможения 3200 Нм.

ЗАДНИЙ МОСТ

P 13170 2-ое поколение, одинарная редукция.

Главная пара 13 x 37 (передаточное отношение 2,84).

Межколесная блокировка дифференциала, включение возможно на ненулевой скорости (управление от EBS).

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Максимальный крутящий момент: 600 Нм.

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ:

Ось E72A смещение 125мм

Макс нагрузка на переднюю ось: 7,100 т.

ЗАДНЯЯ ОСЬ:

Задняя ось, одинарный монтаж, пневмоподвеска.

Управление подъемом: Высокое положение (ускоренное), среднее (автоматический подъем), низкое (фиксированное).

Управление распределением нагрузки: Нормальное (60% на мост), увеличенная нагрузка на мост (увеличенная тяга), регламентированная перегрузка на мост (до 30 км/час).

Управление медленным сбросом мощности, установленное на посту вождения.

Расположение дополнительной оси: перед ведущим мостом.

Нагрузка на переднюю ось: 7,1 т - Задняя ось: 7,1 т - Задний мост: 11,5 т.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Емкость аккумуляторов - 225 Ач.

Аккумуляторы справа, установленные друг против друга.

Генератор 110 А.

ШАССИ

Ширина шасси:1080 мм спереди, 850 мм сзади.

Высота лонжеронов: 300 мм.

ПОДВЕСКА

Спереди:

Передние параболические рессоры (7,1 тонн), не требующие техобслуживания

. Телескопический амортизатор, закрепленный в начале оси (удобство ремонта)

Сзади:

Пневмоподвеска с двумя подушками.

Ход пневмоподвески : 250 мм.

Дистанционное управление подвеской.

Макс нагрузка задней подвески 13 т.

Телескопические амортизаторы.

ТОПЛИВНЫЙ БАК

Основной топливный бак алюминиевый.

Основной топливный бак объемом : 520 литров. (или 437 кг дизтоплива)