PREMIUM LANDER 440.26 T 6X4 3M

| Веса и размеры |
| --- |
| Полная масса автомобиля кг | 26000 |
| Полная нагрузка кг | 16899 |
| Рекомендуемое положение седла (Y) мм | 312 |
| Макс. положение седла (Y) мм | 562 |
| Миним. положение седла (Y) мм | 112 |
| Масса кабины-шасси кг | 9101 |
| Распределение массы, передняя ось кг | 4973 |
| Распределение массы, задняя ось кг | 4128 |
| Макс. нагрузка на передн. ось кг | 7100 |
| Макс. нагрузка на заднюю ось кг | 21000 |
| Межосевое расстояние (F) мм | 4380 |
| Радиус поворота по переднему бамперу (D) мм | 2040 |
| Задний свес кабины-шасси (N) мм | 805 |
| Общая длина кабины-шасси мм | 7290 |
| Высота рамы без нагрузки (H2) мм | 1113 |
| Высота рамы под нагрузкой (H2) мм | 1056 |
| Высота кузова от земли без нагрузки (O) мм | 3639 |
| Передний свес (H) мм | 1420 |
| Ширина по крыльям кабины мм | 2500 |
| Вид спереди (V1) мм | 2008 |
| Вид сзади мм | 1836 |
| Ширина по задним колесам мм | 2504 |
| Клиренс по передней оси мм | 293 |
| Клиренс по задней оси мм | 320 |
| Ширина рамы шасси спереди мм | 1080 |
| Ширина рамы шасси сзади мм | 850 |
| Радиус поворота мм | 0 |

Эта таблица учитывает веса выбранных опций РЕНО ТРАКС, доля кузова остается как для базовой модели

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ PREMIUM LANDER 440.26 T 6X4 3M

Dxi 11

Макс. мощность: 321 кВт (436 лс) при 1900 об/мин.

Максимальный крутящий момент : 2000 Нм от 1100 до 1400 об/мин

Дизель, 6 цилиндров в ряд - Впрыск высокого давления (2000 бар) от насос-форсунок 2-го поколения с электронным управлением (EMS2)- 24 клапана, кулачковый вал спереди, распределение сзади

Диаметр цилиндра 123 мм - ход поршня 152 мм - рабочий объем 10,8 л.

Емкость системы смазки: 36 литров.

Емкость системы охлаждения: 44 литра.

СЦЕПЛЕНИЕ

Сцепление однодисковое:

SAE 430 DBP 18000 для двигателя DXi7, 430 GD 900 для двигателя DXi11 (MFZ для Optidriver+).

Гидравлический привод с пневмоуправлением. Автоматическая компенсация износа.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

ZF 16 S 2220 TO

16 синхронизированных передач вперед и 2 назад (13.80-0.84). Картер из алюминия.

Дублирование пневмоуправления с помощью клапана предварительного выбора скорости на рычаге управления. Схема переключения "Super H". Переключение скоростей с усилителем SERVOSHIFT. Управление через кабель.

ЗАМЕДЛИТЕЛЬ

OPTIBRAKE : Комбинация замедлителя на выхлопе и компрессионного тормоза на клапанах. Полностью управляется электроникой (мощность 275 кВт при 2300 об/мин).

Замедлитель на выхлопе (135 кВт при 2100 об/мин) с управлением от электроклапана с постоянным регулированием (между 2 и 7,5 бар).

ЗАДНИЙ МОСТ

Тандем PMR 2191

Грузоподъемность 21 тонн двойная редукция посредством конической пары и редукторов в ступицах (1/2).

Главная пара 20 x 37 (передаточное отношение 1,85).

Межколесная блокировка дифференциала.

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Коробка с гидроусилителем, встроенная в редуктор с изменяемым передаточным отношением.

ПЕРЕДНЯЯ ОСЬ

Ось E73A смещение 60 мм

Макс нагрузка на переднюю ось: 7,100 т.

ШИНЫ И КОЛЕСА

G. 315/80 R 22,5 RHS/RHD.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Напряжение 24 V подаваемое от 2 аккумуляторов.

Общий внешний выключатель.

Электрокоробка с предохранителями большой силы тока в аккумуляторном ящике.

Емкость аккумуляторов - 225 Ач.

Генератор 110 А.

ШАССИ

Ширина шасси:1080 мм спереди, 850 мм сзади.

Высота лонжеронов: 300 мм.

Толщина:

Колесная база меньше 5000 -> 7мм

Колесная база больше 5000 и автовозы -> 8 мм

Усиление, имеющее форму L 5 мм.

Опорная плита седла H = 60 мм.

Седло H = 185 мм (опора -чугун - JOST JSK 42).

Штырь 2" для максимальной полной массы автомобиля 70 тонн.

Высота седла 1250 мм.

Положение седла : Y = 462 мм.

ПОДВЕСКА

Спереди:

Передние рессоры параболические (7,1 тонны).

  Телескопический амортизатор, закрепленный в начале оси (удобство ремонта)

Балка стабилизатора.

Сзади:

Задние рессоры параболические.

Макс нагрузка задней подвески 21 т.

Телескопические амортизаторы.

ТОПЛИВНЫЙ БАК

Основной и дополнительный топливные баки из стали.

Основной топливный бак объемом : 510 литров. (или 412 кг дизтоплива)

Профиль в форме "D" 560 мм диаметром.

Дополнительный бак объемом: 330 литров (или 271 кг дизтоплива).

Профиль в форме "D" 710 мм диаметром.